# SONDA DI BLAKEMORE

Sonda nasogastrica monouso, radiopaca a tre vie.

I via: centrale, è adibita al drenaggio, al lavaggio e all’alimentazione.

II via: attraverso essa è possibile gonfiare un palloncino esofageo.

III via: è adibita al gonfiaggio di un palloncino gastrico.

La sonda presenta due palloncini:

- Un palloncino grande, quello esofageo, che si gonfia insufflando 120cc di aria, e che, comprimendo la parete esofagea, ha una funzione emostatica.

- Un palloncino più piccolo, quello gastrico, viene gonfiato insufflando 60cc di aria. La sua funzione è quella di ancoraggio.

SCOPI

- Esercitare un’azione emostatica a livello esofageo e cardiale in caso di rottura delle varici esofagee;

- Svolgere una funzione decompressiva a livello gastrico.

COMPITI DELL’INFERMIERE

- Preparazione dell’ambiente;

- Preparazione del paziente;

- Preparazione del materiale;

- Rilievo dei parametri vitali ;

- Collaborazione con il medico;

- Assistenza al paziente;

PREPARAZIONE DELL’AMBIENTE

L’infermiere professionale dovrà preparare adeguatamente l’ambiente affinché sia sufficientemente riscaldato, illuminato e privo di fonti di disturbo.

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

Fornire notizie inerenti la manovra cui il paziente verrà sottoposto sia perché è un suo diritto sapere, sia per ottenere la sua collaborazione. Fondamentale è l’assistenza psicologica.

MATERIALE OCCORRENTE

- Un carrello a due piani pulito, lavato e disinfettato;

PIANO SUPERIORE:

- Sonda di Blakemore monouso;

- Un calice con acqua fredda;

- Un flacone con olio di vaselina ed un cucchiaio;

- Una confezione di pomata lubrificante idrosolubile;

- 3-4 siringhe da 50cc;

- Raccordi metallici di vario calibro;

- Raccordo ad Y monouso;

- Due tubi di gomma lunghi circa 20cm;

- Due sfigmomanometri di cui uno privo di bracciale;

- Una doppia palla;

- Due pinze di Pean con le branche rivestite di para;

- Un pezzetto di gommapiuma;

- Un fonendoscopio;

- Guanti monouso;

- Cerotto;

- Forbici;

- Garze.

PIANO INFERIORE:

- Una traversa;

- Fazzoletti di carta;

- Una sacca di raccolta graduata, con tubo di collegamento e dispositivo di aggancio;

- Vassoio per le cure igieniche parziali;

- 2-3 bacinelle reniformi grandi;

- Un aspiratore di tipo chirurgico, pronto per l’uso.

POSIZIONE DEL PAZIENTE

Semiortopnoica.

TECNICA D’ESECUZIONE

- Eseguire un lavaggio antisettico delle mani;

- Recarsi al letto del paziente con tutto l’occorrente preparato in precedenza;

- Rimuovere la sonda dall’involucro e verificarne l’integrità;

- Lubrificare la sonda fino all’altezza dei palloncini e porgerla al medico;

- Porre il paziente in posizione semiseduta;

- Coprirgli il petto con la traversa;

- Collaborare con il medico durante l’introduzione della sonda;

- Raccordare un siringa alla II via della sonda ed insufflare la quantità necessaria di aria (60cc);

- Clampare con una pinza di Pean al di sotto della spia di controllo;

- Deconnettere la siringa;

- Bloccare la pinza con un cerotto;

- Tirare delicatamente la sonda verso l’alto per ancorarla al cardias;

- Innestare sulla III via della sonda il raccordo ad Y già corredato dei due tubi di gomma;

- Collegare uno dei due tubi allo sfigmomanometro senza bracciale e l’altro alla doppia palla;

- Insufflare aria con la doppia palla fino a quando lo sfigmomanometro indica sul manometro la pressione prescritta;

- Clampare la III via con l’altra pinza di Pean al di sotto della spia di controllo;

- Bloccare la pinza con un giro di cerotto;

- Deconnettere il raccordo ad Y dalla via esofagea;

- Inserire tra la narice del paziente e la sonda un pezzetto di gommapiuma e fissare il tutto al naso con una striscia di cerotto posto a mo’ di cravatta;

- Collaborare con il medico durante lo svuotamento ed il lavaggio dello stomaco;

- Raccordare la I via alla sacca di raccolta che va appesa al telaio del letto mediante apposito gancio;

- Rilevare i parametri vitali del paziente e monitorarli ogni 30 min;

- Verificare che le spie di controllo mantengano lo stato di tensione iniziale;

- Sgonfiare il palloncino esofageo per 5-10 min ogni 4-6 ore, se prescritto, o attenersi alle indicazioni mediche. Ciò comunque va fatto per evitare lesioni da decubito;

- Aspirare la saliva all’ammalato incosciente ogni 30 min, oppure, se il paziente è cosciente, invitarlo ad eliminarla utilizzando fazzolettini di carta;

RIMOZIONE DELLA SONDA

Il sondino non può essere mantenuto in situ per più di 3 giorni.

- Sgonfiare il palloncino esofageo su prescrizione medica;

- Rimuovere il cerotto e la gommapiuma;

- Spingere la sonda verso l’antro gastrico per decomprimere il cardias;

- Fissare il sondino al naso e lasciarlo in situ per 12-24 ore;

- Sgonfiare il palloncino gastrico dopo tale periodo;

- Somministrare al paziente 2 cucchiai di olio di vasellina in modo che, rimuovendo la sonda, non venga compromessa l’emostasi;

- Clampare la sonda al di sopra delle diramazioni;

- Collaborare con il medico alla completa rimozione della sonda;

- Effettuare un’accurata igiene del cavo orale;

- Provvedere alla cura della narice interessata alla postura della sonda;

- Riordinare il materiale.